Checklist IBA’s – eerste controle

Controle ter plaatse binnen 6 weken na opstart IBA of eerste controle ter plaatse van een bestaande IBA

De staalname en analyse is de meest sluitende en belangrijkste controle. Bij slechte resultaten kunnen de andere registraties tijdens dit plaatsbezoek  meehelpen te achterhalen wat de oorzaak is.

# Dossiernummer, datum en tijdstip van de controle

| Dossiernummer en adres IBA | Datum | Tijdstip |
| --- | --- | --- |

# Hygiëne bij controle IBA

Was uw handen steeds met zuiver water en zeep/ontsmettingsmiddel na iedere ingreep

# IBA as built

Vergelijk het as built plan van de IBA met de werkelijke situatie. Schets wijzigingen tov de as built op het plan

| Te controleren | Werkelijkheid zoals op plan (Ja/nee) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Inplanting IBA tov woning, perceelsgrenzen |  |  |
| Plaats besturingskast tov woning, perceelsgrenzen |  |  |
| Alle delen van de IBA (zoals getekend op het as built plan) zijn aanwezig. Je kan dit enkel controleren voor de zichtbare onderdelen. |  |  |
| Afvalwater aangesloten op de ingang van de IBA |  |  |
| Gezuiverd water loopt weg via de uitgang van de IBA |  |  |
| Plaats staalname |  |  |
| Te controleren | Werkelijkheid zoals op plan (Ja/neen) | Opmerkingen |
| Aansluiting afvalwater Keuken Badkamer Toiletten Aparte douche Lavabo’s kamers Wasmachine Andere |  |  |
| Lozingspunt afvalwater a. Op oppervlaktewater (gracht, rivier, …) b. Op eigen terrein i.Infiltratievoorziening iii.vijver |  |  |
| Plaats en werking alarmsysteem (vb.: telemetrie, zichtbaar of hoorbaar signaal?) |  |  |
| Waar gaat het regenwater naartoe? |  | Conclusie: er loost geen/wel regenwater op de IBA |
| Plaats en systeem ontluchting |  |  |
| Plaats serienummer keurmerk op de installatie |  |  |
| Keurmerk en serienummer keurmerk zijn dezelfde als op het certificaat |  |  |

# IBA – extra aandacht

## Ontluchting

Is de ontluchting vrij? (dit kan je controleren door een emmer water door het uiteinde van de buis te gieten)

## Veiligheid

Liggen er elektrische leidingen bloot?

Zijn alle putten voldoende afgesloten of af te sluiten?

Is er een gebruikershandleiding aanwezig en weet de particulier deze liggen?

Werkt het beluchtingsysteem? 		Opgelet!

Meestal beluchten de systemen niet continu. Als de beluchting tijdens je plaatsbezoek stil ligt,

kan je dit zien aan de besturingskast of de timer.

Een andere mogelijkheid is dat de pomp draait, maar de zuiger of het membraan kapot is. Dan

zie je geen luchtbelletjes.

Opmerkelijke waarnemingen aan of rond de IBA

Bijvoorbeeld:geur, kleur, duidelijk waarneembare schadelijke stoffen zoals verf of chloor, de IBA staat duidelijk scheef, de IBA staat onder water,…

# Installatie en opstart IBA

Indien analyseverslagen van de leverancier/installateur (bijvoorbeeld van oplevering van de installatie) reeds aanwezig zijn

| Nr. analyseverslag |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum staalname |  |  |  |
| Wie nam het staal? |  |  |  |
| Plaats staalname |  |  |  |
| Resultaten (noteer hier enkel die resultaten uit het analyseverslag waarover je wil terugkoppelen met de leverancier/installateur) |  |  |  |
| Info labo info om de erkenning voor staalname en analyses te controleren |
| Naam |  |  |  |
| Straatnaam + nr |  |  |  |
| Postcode + gemeente |  |  |  |
| Telefoonnummer/GSM |  |  |  |
| Faxnummer |  |  |  |
| e-mail-adres: |  |  |  |

# Onderhoud

Is het logboek van onderhoud aanwezig? Ja/Neen

Hoe is het onderhoud gepland indien er geen onderhoudscontract is?

# Staalname en analyse

## Parameters ter plaatse te analyseren (indien apparatuur beschikbaar op de gemeente):

| Parameter | Resultaat | Vlaremnorm |
| --- | --- | --- |
| pH |  | 6.5 tot 9 |
| oliën, vetten, of andere drijvende stoffen zijn ondubbelzinnig als een drijvende laag vast te stellen in het recipiënt: | Ja/nee | geen drijvende laag op een representatief staal |

## Tijdstip staalname:

## Staalname door de Vlaremambtenaar of aangestelde van erkend labo

| Naam |  |
| --- | --- |
| Voornaam |  |
| Werkgever |  |

## Plaats staalname (zoals aangeduid op het as built plan?)

## Wijze van staalname (schepstaal of staalname met pompje):

Beschrijf hieronder hoe je het staal nam (schepstaal of met een pompje). Beschrijf ook eventuele bijzonderheden tijdens de staalname.

## Recipiënten:

Omschrijf hieronder de recipiënten (het volume, de materie (plastic, glas, …), de kleur (donkergroen, donkerbruin, kleurloos en doorzichtig , … ), het aantal recipïenten en eventueel  de wijze van verzegeling. Voor de essentiële parameters (BZV, BS en ZS) is een bidon uit ondoorzichtige kunststof ¨van  3 liter voldoende als staal.

## Het dubbel staal voor tegenexpertise

Indien een tegenexpertise nodig is, neem je best een nieuw staal

## Stalen tijdens transport

Werden de stalen koel bewaard tijdens het transport (bijvoorbeeld: frigobox met koelelementen?)

## Stalen in afwachting van ophaling door erkend labo

Bewaar de stalen in een ijskast. Geef de temperatuur van de ijskast.

## Datum en tijdstip dat het erkend laboratorium de stalen ophaalt:

# Afspraken

Spreek reeds met de bewoners af hoe je de toegang tot de IBA voor de jaarlijkse onaangekondigde controle praktisch regelt.